Медиафасад (светодиодные трубки)

| Модель | SMD | DIP |
| --- | --- | --- |
| Длина одной трубки, мм | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Количество пикселей\1 трубку, шт. | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 24 | 32 | 48 | 20 | 40 | 60 |
| Расстояние между пикселями в 1трубке | Р - 62,5/41,67/31,25 | P-25 |
| Тип светодиодов | SMD | DIP346 RGB |
| Цвет | RGB (полноцветный) |
| Яркость, Кд./м2 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
| Дистанция просмотра | Регулируется |
| Условия просмотра | Круглосуточно, при условии непопадания прямых солнечных лучей |
| Максимальное потребление, Ватт | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 8 | 12 | 18 |
| Среднее потребление | 0,45 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 2,25 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | 3,75 |
| Рабочее напряжение | 5 Вольт, постоянный ток |
| Материал | Алюминиевая основа + пластиковый корпус |
| Класс защиты | IP 68 |
| Рабочая температура | от -40º до +80º С |
| Система управления | Offline контроллер или online контроллер |
| Тип проигрываемой информации | Видео (192*128), графические изображения, текст, анимация, всевозможные графические эффекты |
| Срок службы | 50000 – 100000 раб. часов |
| Цена, руб./ м2, с расстоянием между светодиодами: |
| P 62,5 х 62,5 (16 трубок на м2) | 15 500 |
| P 41,67 х 41,67 (24 трубки на м2) | 31 000 |
| P 31,25 х 31,25 (32 трубки на м2) | 51 500 |
| P 25 х 40 (25 трубок на м2) | 43 200 |

*Компания оставляет за собой право менять стоимость продукции

Просим принять во внимание, что этот прайс позволяет рассчитать лишь приблизительную стоимость. Для расчета точной стоимости готового медиафасада обратитесь к нашим специалистам.